Проект постановления

Об утверждении  программы комплексного  развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2014. № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2018- 2028 годы.

2. Обнародовать настоящее на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан по адресу: с.Таймурзино, ул.Советская, 4 и на  официальном сайте в сети «Интернет».

3.   Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                                    Р.Т.Фатхутдинов

с.Таймурзино

«____»_______________2017 г.

№ _____

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения Таймурзинский сельсовет

муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан

от _________ N____

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Таймурзинский сельсовет  муниципального района Дюртюлинский  район Республики Башкортостан

на период 2018 -2028 годы

2017 год

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан на период 2018 – 2028 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период 2018-2028 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, Генеральный план сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее - сельское поселение) |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. - |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 – 2028 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджет сельского поселения Республиканский бюджет 2018 г. – 250 000 руб. - средства местного бюджета(районного); 2018 г. – 150 000 руб. – республиканский бюджет Средства бюджета на 2018-2028 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения

  - Социально — экономическое состояние  сельского поселения

2.2. Сельское поселение Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  расположено к северо-западу относительно г.Уфы на расстоянии 98 км, к юго-западу от г.Дюртюли на расстоянии 12 км. Территория сельского поселения Таймурзинский сельсовет граничит с Семилетовским,  с Асяновским, с Такарликовским, с Суккуловским, с Куккуяновскими сельсоветами.  В состав сельского поселения входят три  населенных пункта: с.Таймурзино, д.Салпарово, д.Султанбеково. Административный центр сельского поселения – с.Таймурзино. Общая  площадь территории сельского поселения – 5108 га., площадь земель сельскохозяйственного назначения – 2058 га.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Количество жителей чел. (по данным ВПН 2010 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Таймурзино (административный центр) | 661 |
| 2 | д.Салпарово | 85 |
| 3 | д.Султанбеково | 182 |

Климат умеренно континентальный  с морозной многоснежной зимой и теплым, часто жарким летом. Самые холодные месяцы декабрь - январь со среднемесячной температурой -14,6°,абсолютный минимум -50°. Самый теплый месяц - июль, среднемесячная температура +19,2°, абсолютный максимум +34,1°. Поселение находится в зоне достаточного увлажнения. За год в среднем выпадает 403 мм осадков, средняя высота снежного покрова - 125 см. Относительная влажность 74-84%. Преобладает ветер юго-восточного направления. Среднегодовая скорость ветра - 4,3 м/сек.

Территория расположена на левобережье переходной лесостепной зоне Башкирского Предуралья. Рельеф территории довольно ровная, только селение Таймурзино расположилось на склонах оврага Иезайкул. Карстовые процессы на территории поселения не встречаются.

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения развита, принадлежит к бассейну р. Белая. Представлена несколькими водными объектами, наиболее значимые из которых: р.Саламкуль, р.Сарманай. Русла водных объектов имеют довольно глубокий врез и хорошо дренируют окружающее пространство. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, в приречной полосе возможно питание за счет поверхностных вод, особенно во время паводков.

На территории сельского поселения отсутствуют населённые пункты, включённые в реестр населённых пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений),

## Структура земель в административных границах сельского поселения

Таблица 2.

| Вид использования | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Всего земель в административных границах сельского поселения: в том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | 5094 4737 | 100 93 |
| Земли населённых пунктов | 237 | 4,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 16 | 0,3 |
| Земли лесного фонда | 104 | 2 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли запаса | - | - |

Большую часть территории сельского поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища). Их площадь составляет 4737 га (93 % от общей площади территории сельского поселения). На территории действуют сельскохозяйственные предприятия: КФХ «Саетгареев».

В  сельском поселении  работают   СДК с.Таймурзино, ОКЦ д.Султанбеково, детский сад с.Таймурзино, библиотека в СДК,   2 ФАП, отделение связи, два   магазина смешанной торговли, почтовое отделение.

Административный центр сельского поселения с.Таймурзино находится на расстоянии 12 км от районного центра г.Дюртюли. Связь с райцентром осуществляется по федеральной дороге М-7  и автодороге регионального значения. Связь между населенными пунктами внутри сельского поселения осуществляется по  дорогам общего пользования местного значения  с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием.

По территории сельского поселения проходят федеральная дорога М-7 «Москва – Казань – Уфа», автодороги регионального значения, автодороги общего пользования местного значения

Таблица 3.

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | Катего- рия дороги | Протяжённость всего, км | в т.ч с твердым покры- тием км | в т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальт | гравий | грунт |
| Федерального значения |
| 1 | М-7 Москва – Казань – Уфа |  | 10 | 10 | 10,0 | - | - |
| Регионального значения |
| 1 | Чекмагуш-Таймурзино-Султанбеково- Дюртюли | IV | 13 | 13 - - | 13 | - | - |

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в сельском поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобилизация сельского  поселения (234 единиц/1000человек) оценивается как  средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и республиканским центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть сельского поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 4 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог проводится в соответствии с установленными критериями.

. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 20 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Общая протяжённость дорожной сети местного значения составляет 14,5 км,из них  с твердым покрытием 13,2 км ,в.т.ч 3,4 км –асфальтобетонным покрытием. Протяженность дорог, не отвечающим нормативным требованиям составляет 1,3 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

Таблица 4.

| №п/п | Наименование участка автомобильной дороги | Эксплуатационные километры | Категория дороги | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | Всего | c твердым покрытием | из них с асфальтобетонным |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ул. Полевая с.Таймурзино | 0-0,597 | V | 0,597 | 0,597 | 0 |
| 2 | ул. Мирная с.Таймурзино | 0-0,915 | V | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| 3 | ул. Школьная с.Таймурзино | 0-0,803 | V | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| 4 | ул. Механизаторская с.Таймурзино | 0-0,994 | V | 0,994 | 0,994 | 0,994 |
| 5 | ул. Ханнановых с.Таймурзино | 0-0,790 | V | 0,790 | 0,790 | 0 |
| 6 | ул. Советская с.Таймурзино | 0-0,970 | V | 0,970 | 0,970 | 0 |
| 7 | ул. Озерная с.Таймурзино | 0-0,758 | V | 0,758 | 0,758 | 0 |
| 8 | ул. Хусни Карима с.Таймурзино | 0-0,680 | V | 0,680 | 0,680 | 0 |
| 9 | ул.Ахуновых д.Султанбеково | 0-1,435 | V | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
| 10 | ул.Школьная д.Султанбеково | 0-0,610 | V | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 11 | ул. Гайсиных д.Салпарово | 0-0,820 | V | 0,820 | 0,820 | 0,820 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2018 годы отмечается рост транспортных средств, рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории сельского поселения

Таблица 5.

| № | Показатели | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 829 | 832 | 828 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 228 | 230 | 234 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 275 | 276 | 283 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение для перевозки школьников  между населенными пунктами и г.Дюртюли организовано в соответствии с расписанием уроков. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов в сельском поселении тротуары не предусмотрены.   Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории сельского  поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части сельского поселения, где проходит автомобильная дорога М-7.

На территории сельского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам последних 5 лет   на территории  сельского поселения не зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия в черте населенных пунктов, данными по ДТП на автодороге  М-7 не располагаем.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Федеральная дорога М-7, где наблюдается интенсивное движение автотранспорта, пролегает вне населенных пунктов сельского поселения. От д.Салпарово она проходит в 300 метрах, от д.Султанбеково она проходит в 1 километре, от с.Таймурзино она пролегает в 2 километрах. Учитывая сложившуюся планировочную структуру остальной части сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. № 190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 08.11.2007. № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995. № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993. № 1090 «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план  сельского поселения Таймурзинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, утвержденный решением  Совета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 07.09.2017. № 15/132;

7. Нормативы градостроительного проектирования  сельского поселения Таймурзинский сельсовет, утверждены  решением Совета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 15.04.2014. № 27/245

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории сельского поселения расположено 3 населенных пункта, в которых проживает 828 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 474 человек, дети до 18-летнего возраста – 141 человек.

Таблица 6.

По населённым пунктам:

| Населённый пункт | Перспективная численность на 2023 год, чел. | Перспективная численность на 2028 год, чел. |
| --- | --- | --- |
| с.Таймурзино | 600 | 630 |
| д. Салпарово | 70 | 60 |
| д. Султанбеково | 155 | 145 |

Исходя из расчётов, можно сделать вывод, что численность населения в ближайшие 20 лет, при условии сохранения отрицательной динамики естественного прироста, будет сокращаться. Увеличение ожидается  только в с.Таймурзино.

Динамика роста населения за 2012-2015 годы

Таблица 7.

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Численность населения | 891 | 872 | 835 | 823 |
| 1. | Число родившихся | 7 | 5 | 11 | 7 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 0,78 | 0,57 | 1,31 | 0,85 |
| 3. | Число умерших | 19 | 18 | 13 | 20 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 2,13 | 2,06 | 1,55 | 0,85 |
| 5. | Естественный прирост | -12 | -13 | -2 | -13 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | -1,34 | -1,49 | -0,2 | -1,57 |
| 7. | Миграционный прирост населения | +17 | +1 | +6 | +15 |
| 8. | Механический прирост | +5 | -12 | +4 | +2 |

Население  сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в двух более крупных населенных пунктах – административном центре с.Таймурзино, д.Султанбеково.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь в сельском поселении составляет 20958 м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по сельскому поселению равен 25,3 м2/чел.

Население сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 8.

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. положение | 1 очередь 2024г. | Расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Площадь территории в черте поселения, всего | га | 5093,4 | 5093,4 | 5093,4 |
|  | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | -территории в границах населенных пунктов | « | 236,9 | 273,8 | 273,8 |
| 1.1 | -жилые зоны (кварталы), всего | « | 127,3 | 158,7 | 158,7 |
|  | из них: -секционная многоквартирная застройка без участков | « | - | - | - |
|  | -блокированная застройка с участками | « | - | - | - |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | 127,3 | 158,7 | 158,7 |
| 1.2 | -общественные зоны | « | 1.6 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3 | -школы, д. сады | « | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1.4 | -зелёные насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га кв.м | 123,9 1483,8 | 46,2 548,0 | 46,2 542,2 |
| 1.5 | -улицы, дороги | га | 19,6 | 21,8 | 21,8 |
| 1.6 | -производственные и коммунальные зоны | « | 0,9 | 1,7 | 1,7 |
| 1.7 | -кладбища |  | 4,7 | 5,1 | 5,1 |
| 1.8 | -водоёмы | « | - | - | - |
| 1.9 | -санитарно-защитное озеленение | « | - | 17,2 | 17,2 |
| 1.10 | -водоохранное озеленение |  |  | 5,9 | 5,9 |
| 1,11 | Лечебно-оздоровительные объекты |  | - | - | - |
| 1.12 | -прочие | « | 25,6 | 13 | 13 |
| 2 | Население | тыс.чел. | 0,835 | 0,843 | 0,852 |
|  | Плотность населения средняя в жилой застройке | чел./га | 6,5 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | - | 23,6/ - | 29,5/ - |
| 3.1 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | - | 28,0 | 35,0 |
| 4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | авт. | - | 270 | 315 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 236,04 | 238,56 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 222,55 | 224,93 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего | кВт | - | 463,6 | 468,6 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | 106 Вт | - | 2,97 | 3,2 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | - | 852,1 | 1002,2 |
| 6 | Озеленение санитарно-защитных зон всего | га | - | 17,2 | 17,2 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории сельского поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районными, республиканскими   населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития  дорожной сети сельского поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории сельского поселения

Таблица 9.

| № | Показатели | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 825 | 820 | 810 | 800 | 805 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 235 | 238 | 244 | 250 | 260 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 285 | 290 | 301 | 312 | 323 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных  служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог  сельского поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018 – 2028 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий (ямочный )ремонт дорог улиц населенных пунктов сельского поселения | 2018 год | 400,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий (ямочный )ремонт дорог улиц населенных пунктов сельского поселения | 2019 год | 195,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий (ямочный )ремонт дорог улиц населенных пунктов сельского поселения | 2020 год. | 195,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий (ямочный )ремонт дорог улиц населенных пунктов сельского поселения | 2021 год | 170,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий (ямочный )ремонт дорог улиц населенных пунктов сельского поселения | 2022 год | 150,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий (ямочный )ремонт дорог улиц населенных пунктов сельского поселения | 2023- 2028 годы | 850,0 | администрация сельского поселения |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории сельского поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции(ремонт)дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта* | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий* /тыс.руб./ | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |  |  |
| Реконструкция (ремонт) |
| 1 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 | 400,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 |  | 195,0 |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 3 | Текущий ремонт дорог | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 |  |  | 195,0 |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 4 | Текущий ремонт дорог улиц | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 |  |  |  | 170,0 |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 5 | Текущий ремонт улиц | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 |  |  |  |  | 150,0 |  | администрация сельского поселения |  |
| 6 | Текущий ремонт улиц | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 |  |  |  |  |  | 850,0 | администрация сельского поселения |  |

*- Наименование, расположение объекта и График реализации мероприятий будут уточняться  в конце года при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции(ремонт)дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта ** | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Реконструкция (ремонт) |
| 1 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 | 195,0 |  | 195,0 |  |  |  |  |
| 3 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 | 195,0 |  |  | 195,0 |  |  |  |
| 4 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 | 170,0 |  |  |  | 170,0 |  |  |
| 5 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 6 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул.Механизаторская ул.Мирная ул.Озерная ул.Полевая ул.Советская ул.Ханнановых ул.Хусни Карима ул.Школьная ул.Ахуновых ул.Школьная ул.Гайсиных | V | 994 915 758 597 970 790 680 803 1435 610 820 | 850,0 |  |  |  |  |  | 850,0 |

________________________________________________________________

**- Наименование, расположение объекта и Финансовые потребности на  реализацию будут уточняться  в конце года при формировании бюджета на очередной финансовый год.